| 產品購買日期 | 年 月 日 |
| --- | --- |
| 經銷商名稱 |  |
| 經銷商地址 |  |
| 顧客姓名 |  |
| 顧客電話 |  |

- 本吹風機已經過本公司之相關檢驗並通過測試，在沙龍正常使用的情況下，提供三個月之有限度保障。

- 本保證不包含不正常使用本吹風機之人為、外力、淹水、颱風、地震等因素所導致之損壞。

- 請妥善保存您的產品購買保證書，當您需要維修時，請附上本保證書。

- 請注意使用本吹風機，本保證範圍並不包含因您的疏忽而導致人員、寵物、財產的損失或受傷。

- 當您拆封並開始使用本產品時，即表示您同意本保證書之協議。

- 如有任何問題，請洽本公司客戶服務部。

本公司聯絡資料： 昕昌興科技股份有限公司 地址：台中縣太平市新仁路一段22巷111號 電話：04-2270-1597

4

非常感謝您對本吹風機的惠顧！您所購買的此款吹風機，已經通過我們嚴格的技術檢測，完全符合安全技術標準，在正常的情形下，請安心使用本產品。但在使用前，請先詳細閱讀此使用說明書。

1

- 本吹風機具有2鍵6段溫度開關，0為關機狀態，1為低轉速，2為高轉速。過濕或較厚的頭髮請將溫度控制設定為2，可快速吹乾頭髮；少量頭髮或定型時，請將溫度控制設定為1。

- 需頭髮定型時，請按下冷風鍵，以適用於髮型設計。

- 使用前請先用毛巾吸乾頭髮上的滴水，再開啟吹風機。

- 請不要在朝同一處或同一方向吹太久，以避免灼傷。

- 本產品附有集風器，可將風量集中在較小的區域以更輕易定型。

- 本吹風機不可使用在高於110伏特(V)60赫芝(Hz) 之電壓

- 本產品具有自動溫控保護開關，在異常情況下該溫控開關會自動將發熱體之電源切

掉，待溫度恢復到正常設定值才會再度發熱。

清潔：

- 清潔前，務必將插頭拔移電源插座，避免觸電。

- 吹風機外殼可用微濕的軟布擦拭(不可使用有機溶劑)，再用乾布將其徹底擦乾。

- 清潔時，請勿將吹風機浸入水中或讓任何液體進入本吹風機。

- 本吹風機後端進風口附設有可拆下之入風網，清潔時可將其自吹風機上卸下，建議以毛刷將塵積及頭髮清除。

儲存

- 儲藏前，請擦拭乾淨吹風機並將插頭拔移插座，存放於乾燥的地方。

- 放置時需注意避免使電源線受損，不可將電源線纏繞在本吹風機上，不可用力拉扯電

源線，不可用電源線懸掛此吹風機。

維修：

- 請勿使用已損壞或曾重擊過的吹風機。

- 若吹風機有毀損，請聯絡本公司或經銷商之客戶服務部。

- 若電源線破損、斷裂時，務必送本公司或經銷商之客戶服務部進行處理。

2

請在充分瞭解本說明書後再使用本產品。當使用電器產品時，應注意相關之安全要求並遵循規範指示，以避免火災、觸電發生或人體傷害及財產損失。任何其他廠牌之說明書不一定適用，本公司強烈建議不要使用其他廠牌的說明書於本產品，這樣將有可能導致火災、觸電發生、人體傷害或是財產損失。

- 請將吹風機放在兒童不易接觸之場所，以避免危險發生。

- 勿將吹風機放於浴缸內，洗臉盆或其他有水之容器。請勿用沾濕的手或站在潮濕的地面上使用吹風機。請勿在潮濕處所使用本產品，以避免觸電。

- 使用完吹風機之後，必須將插頭拔出，以避免觸電。

- 於浴室中使用本吹風機，為了使用上的安全，建議直接連接至浴室之電源需安裝跳脫電流不超過30mA之漏電斷路器，此設備請向合格的安裝人員洽詢。

- 請於乾燥之環境使用吹風機。吹風機不可使用於潮濕或是充滿水氣的環境，如洗衣間或是類似的室內場所、游泳池等接近水源處所使用。請勿將吹風機放置在隨時可能掉落於浴盆或使裝水容器。

- 請保持傢俱、枕頭、床組、紙張、窗簾等易燃物至少距離吹風機90cm以上，為避免發生火災，請勿以任何方式堵住風口或出風口。

- 本吹風機於運作不正常時，請將電源插頭拔除。

- 請勿將任何物體伸入吹風機內，將會造成觸電、引發火災或電熱氣之損壞。

- 使用吹風機時，請勿將電源線緊拉，以避免造成產品損害。如果產品的電源線、外殼或有其他零件損害的情況下，請勿再使用本產品並直接送到合格的維修服務處。

- 若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

- 請勿將吹風機運作不正常操作在不良電線或插座、插頭之環境。請勿使用未經本公司檢修的已損壞電熱器或曾經掉落、任何撞擊後未經本公司完成相關檢測之吹風機。保固期間之維修，請參考保證書之說明。其他的維修請洽本公司當地代理。

- 避免使用延長線插座，因延長線插座有可能因過熱導致電線走火而發生火災。如果您一定要使用延長線插座，該延長線插座電線線徑至少為14號，AWG功率不可低於1875瓦特，同時您必須將插頭完全適合地插入延長線插座，不可使用無法合適完全將插頭插入之延長線插座。

- 當吹風機運作時，出風口將產生高溫，為避免發生燙傷的狀況發生，請保持一定的安全距離使用此產品。

- 使用中請勿將吹風機之熱風直接朝向眼睛或是其它對熱較敏感之位置。

3

# Text boxes

- 型號：HM-325

- 消耗功率：900+5%/-10%瓦特

- 額定電壓：110V

- 額定頻率 ：60Hz

- 出風口溫度：~85℃

- 控制鍵：2鍵6段開關

- 配件：集風器x1